## Slide 1
Chapitre 2
Les régimes hydrologiques

## Slide 2
Le bassin versant
Espace drainé par un cours d’eau et ses affluents
exutoire
exutoire
Lieu par où s’écoulent toutes les eaux courantes d’un bassin versant
Les limites du bassin versant
Ce sont des lignes de crêtes ,
sauf au droit de l’exutoire,
là où elles coupent la vallée
I. Bassin versant et réseau hydrographique
Espace topographique, délimité par des lignes de crêtes, que drainent un cours d’eau principal et ses affluents vers un point de sortie unique, appelé l’exutoire

## Slide 3
N
calcaires
argiles
exemple du Rupt de Mad
géologie
Onville
- 383 km² à Onville
- une géologie contrastée qui explique son réseau hydrographique
- un milieu rural agricole
- des écosystèmes : le bassin est totalement dans le PNR Lorraine
- des aménagements (étangs)
- …
bassin
Madine

## Slide 4
Le débit m3/s
… mal connu
Le débit spécifique l/s/km²
La lame d’eau équivalente mm
Régimes hydrologiques
II. La donnée hydrologique

## Slide 5
Une hauteur d’eau …
échelle limnimétrique
repère de crue
6,49 m
La hauteur d’eau, lue à l’échelle limnimétrique, est la seule donnée hydrométrique observable et enregistrable

## Slide 6
… correspond à une valeur de débit
… précision : 5 à 20 %
Jaugeage au profileur de vitesse à effet Doppler (ADCP)
Le débit peut être mesuré ponctuellement : il est connu seulement lors de la mesure, et encore, avec une précision de l’ordre de ± 10% dans le cas de bonnes conditions de mesure.

## Slide 7
On établit une relation : hauteur d’eau  débit
UE 708 - egille
UE 708 - egille
courbe d’ajustement
La courbe d’ajustement est appelée courbe de tarage de la station hydrométrique

## Slide 8
Les unités et les variations saisonnières moyennes
La donnée hydrologique et le régime hydrologique
débit m3/s

## Slide 9
Les unités et les variations saisonnières moyennes
débit m3/s
lame d’eau mm
Q (m3/s) x t (jours) x 86400_
A (km²) x 1000
L (mm) =

## Slide 10
Volume écoulé durant la période t
V = Q x t
L
Q = Débit moyen pendant une période t
la lame d’eau équivalente,
c’est l’épaisseur d’eau : L =
V
A
Q (m3/s) x t (jours)
A (km²)
L (mm) =
x 86400 ( s )
x 10 6 (m²/km²)
le volume écoulé durant t,
V = Q x t ,
est réparti sur la surface A du
bassin versant

## Slide 11
L’équation du débit
Q = P- E (+ ∆réserves)
560
930
crues 220
nappes 150
Évapo-transpiration
Avec l’expression en lames d’eau (mm), l’écoulement peut être comparé à la pluie et à l’évaporation et permettre d’établir un bilan de l’eau.

## Slide 12
Les unités et les variations saisonnières moyennes
débit m3/s
Débit spécifique l/s/km²
Le débit spécifique est simplement le débit divisé par la surface de bassin versant. Comme la lame d’eau, il représente le rendement moyen d’une unité de surface du BV et permet ainsi de comparer tous les cours d’eau entre eux. On l’exprime en litres et non en m3 par commodité. À la différence des lames d’eau, qu’on somme, le débit spécifique moyen annuel (ou module spécifique) est bien une moyenne.
Qspé = Q (m3/s) / SBV (km²) x 1000 (litres/m3)

## Slide 13
Les unités et les variations saisonnières moyennes
Les coefficients mensuels de débit (CMD)

## Slide 14
Intérêt des types d’expression des données hydrologiques :
UE 708 - egille
UE 708 - egille
Abondance brute
Abondance spécifique
Le régime : (variations saisonnières moyennes)
La pondération
et débit spécifique (l/s/km²)
l/s/km²
10
7,5
18 mm
indigent
abondant
7,5
pondéré
excessif
7,5
fleuves
grandes rivières

## Slide 15
La Dordogne à St Sauves d’Auvergne (87 km²)
(1929-2016)
L’Ardèche à Pont de Labeaume (292 km²)
(1965-2016)
L’Isère à Val d’Isère (46 km²)
(1948-2014)
Le Brénon à Autrey (139 km²)
(2003-2007)
III. L’analyse des régimes

## Slide 16
► Les régimes simples
A. Les régimes pluviaux
B. Les régimes thermiques
Pluvial océanique
Pluvial méditerranéen
Thermique glaciaire
Thermique nival (de plaine)
Thermique nival (de montagne)

## Slide 17
Climat Océanique (ATMA = 17,2°C), pluies toute l’année
Cfb

## Slide 19
le Gapeau à Hyères Sainte-Eulalie
Pluvial méditerranéen

## Slide 20
Ponthierville
Pluvial équatorial
L’écoulement est lié à la saison quasi-continue des pluies
La pondération est bonne : régime moyennement pondéré par l’existence de deux maximums pluviométriques (en général dissymétriques)

## Slide 21
Tis-Issat en août
Tis-Issat en mars
Nil bleu au sortir du Lac Tana
Le régime
pluvial tropical

## Slide 22
Genève
P (mm)
L’Arve à Chamonix (pont des Favrands)
205 km²
66 l/s/km²
Glaciaire de montagne

## Slide 23
15-20% du bv sont occupés par les glaciers (et « neiges éternelles » )
L’Arve à Chamonix (pont des Favrands)
205 km²
Tour
Argentières
Mer de Glace
Talèfre
Leschaux
Tacul
Géant
Mont-Blanc
Le régime hydrologique : régime thermique
glaciaire de montagne
L’écoulement est complètement lié à la température parce que les glaciers et neiges éternelles occupent plus de 10% du bassin
à la fin de l’été, le stock neige-glace n’est pas fondu (septembre en hautes eaux) mais les températures baissent, le gel revient.
La pondération est mauvaise : régime excessif
Mai < 1
Sept. > 1

## Slide 24
L’écoulement est complètement lié à la température parce que les glaciers et neiges éternelles occupent plus de 10% du bassin
à la fin de l’été, le stock neige-glace n’est pas fondu mais les températures baissent, le gel revient.
La pondération est mauvaise : régime excessif
L’écoulement est lié à la température mais il n’y a pas de neiges éternelles (ou moins de 2% du bassin) : c’est la fonte de printemps
En été, le stock de neige est fondu ; avant la reprise du gel en automne, les écoulements viennent des pluies.
La pondération est mauvaise dans les petits bassins versants : régime excessif

## Slide 26
UE 708 - egille
UE 708 - egille
Le régime hydrologique va dépendre de la position du bassin en latitude et de la direction de l’écoulement :
50-40° pour la Volga, coulant vers le sud
40-66° (cercle polaire) pour l’Ob (à Salekhard)
→ la fonte intervient plus ou moins tôt
wikimedia.org
Salekhard
Kazan
5,9 l/s/km²
4,3 l/s/km²

## Slide 27
Le régime hydrologique,
régime thermique
Nival de plaine
L’écoulement est lié à la température mais la fonte de printemps intervient en masse : c’est la raspoutitza
En été, les précipitations modestes du climat continental ne compensent pas l’évaporation : avant la reprise du gel en automne, les écoulements restent faibles.
La pondération est mauvaise : régime excessif
Tobolsk
P (mm)
T (°C)
Le régime d’un cours d’eau des hautes latitudes (limite zone froide) prend les caractéristiques du régime glaciaire de montagne mais le BV est immense et l’abondance spécifique faible (pas de confusion possible) : l’été est court.
Mai < 1
Sept. ≈> 1
4,3 l/s/km²

## Slide 29
Le Rhône à Pougny
Le Rhône à Beaucaire
La Saône

## Slide 30
Le Rhône à Pougny
Le Rhône à Beaucaire
La Saône

## Slide 31
1 déc.-avr. 2,06 févr. mai-nov 0,18 sept.
(hiver) (été)
rivière moy. abondant excessif
30 m3/s 12 l/s/km² 11,1
III. L’analyse des régimes

## Slide 32
mai à sept. 1,48 juin oct. à avril 0,70 janv. Fleuve très abondant très pondéré
été hiver >1000 29 l/s/km² 2,1
34 550
Le régime hydrologique : régime thermique
mixte nivo-pluvial de montagne
La variation saisonnière de l’écoulement est en premier le fait de la température sur une partie du bassin : élevée, elle fait fondre la neige, basse en hiver, c’est la rétention nivale.
Une autre partie du bassin est sous l’influence des précipitations océaniques orographiques.
La pondération provient des deux influences : ce n’est pas un pur régime nival

## Slide 33
Le régime hydrologique : régime thermique
mixte nivo-pluvial de montagne
Du Rhin à Rheinfelden
Les hautes eaux d’été sont soutenues par des précipitations abondantes dans la partie orientale du bassin supérieur du Rhin
Luzern
Neufchatel
Feldkirch
P (mm)
P (mm)
P (mm)