## Slide 1
Estimation de la vitesse d’écoulement et du débit du Rupt de Mad par méthode hydraulique

## Slide 2
Hydraulique : Branche appliquée de la Mécanique des fluides qui traite des écoulements d’eau dans les conduites, les rivières, les canaux ou dans des ouvrages divers.
L'hydraulique constitue le domaine scientifique sur lequel s'appuient beaucoup de modèles hydrologiques.

## Slide 3
La rivière, la section en travers…
lit mineur
lit majeur
berge ou rive
la ripisylve
bief
pente du fond du lit
rivière
rivière torrentielle
torrent
section mouillée
périmètre mouillé
hauteur moyenne
tirant d’eau
largeur au miroir
rayon hydraulique
Le vocabulaire de la rivière

## Slide 4
lit mineur
lit majeur
berge ou rive
ripisylve
bief
SYNDICAT DES RIVIERES DES TERRITOIRES DE CHALARONNE
Le vocabulaire de la rivière

## Slide 5
dz
dl
i : pente du fond du lit = dz/dl
pente moyenne : pente moyenne longitudinale d’un bief, exprimée en % ou en ‰
– type de cours d’eau : une distinction des cours d’eau peut être faite en fonction de la pente i :
i < 3 % rivière,
3 < i < 6 %, rivière torrentielle,
i > 6 %, torrent.
Le vocabulaire de la rivière

## Slide 6
LA SECTION EN TRAVERS
Miroir : interface entre l’eau et l’air
Largeur au miroir (L) : distance entre les deux limites d’extrémité du miroir, il s’agit de la largeur de la surface libre de l’eau dans le canal
L : largeur au miroir
Le miroir
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
La gueule du canal
Gueule du canal : largeur du canal d’une rive à l’autre
A. Définition des termes

## Slide 7
LA SECTION EN TRAVERS
Largeur au fond ou plafond (b) : largeur horizontale du fond (le plat fond)
L : largeur au miroir
Le miroir
b : le plafond du canal
La gueule du canal
NB : si b = L la section est un rectangle et si b = 0 la section est un triangle
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
A. Définition des termes

## Slide 8
mouillé
P : périmètre
S : section mouillée
Section mouillée (S) : surface d’eau comprise dans le plan de coupe de la section en travers, exprimée en mètres carrés (m²).
Périmètre mouillé, noté p et exprimé en mètres (m) : longueur de la surface d’écoulement en contact avec le lit (fond + berges), c’est-à-dire le périmètre de la section mouillée - Largeur au miroir.
LA SECTION EN TRAVERS
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
A. Définition des termes

## Slide 9
mouillé
P : périmètre
S : section mouillée
Rayon hydraulique (Rh) : rapport de la section mouillée (S) par le périmètre mouillé (P), exprimé en mètres (m).
LA SECTION EN TRAVERS
> la section mouillée est le siège de l’action motrice de l’écoulement
> le périmètre mouillé est la zone où s’exerce l’action de ralentissement par frottement
> le rayon hydraulique traduit, pour une géométrie donnée, ce rapport de force entre action motrice et ralentissement.
Rh : S/P
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
A. Définition des termes

## Slide 10
y : tirant d’eau
le talus
hm :
profondeur
moyenne = S/L
Tirant d’eau (y) : profondeur maximale d’une section d’écoulement (perpendiculaire à la pente du fond)
Profondeur moyenne (hm) (= hauteur moyenne d’eau) : il s’agit du rapport entre la section d’écoulement et la largeur de la surface libre de l’eau
hm = S/L
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
A. Définition des termes

## Slide 11
y : tirant d’eau
le talus
hm :
profondeur
moyenne = S/L
Talus dont la pente est exprimée par p (p = 0 pour un canal rectangulaire)
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
A. Définition des termes

## Slide 12
y
L
b
S
le talus
p : pente du talus
La pente du talus est le déplacement horizontal pour une élévation unitaire du talus .
Talus mouillé = √(y²+p²y²)
p = y / tan 
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
B. Relations entre les éléments géométriques de la section

## Slide 13
y
L
b
S
le talus
L = b+2py
P = b + 2(√y²+p²y²)
S = ½ y (b+L)
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
B. Relations entre les éléments géométriques de la section

## Slide 14
y
L
b
S
le talus
Rh = S / P
Rh : S/P
hm = S/L
hm
P = b + 2(√y²+p²y²)
S = ½ y (b+L)
II. Les paramètres du lit
1. Le cas du canal trapézoïdal (cas général)
B. Relations entre les éléments géométriques de la section

## Slide 15
E. GILLE, 2010

## Slide 16
E. GILLE, 2014
Exercice
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 17
E. GILLE, 2014
gueule
périmètre
mouillé
largeur au miroir
miroir
section mouillée
berge ou talus
tirant d’eau
plafond
Exercice
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 18
y : tirant d’eau
p : pente du talus = y/tan 
talus mouillé = √(y²+p²y²)
L : largeur au miroir = b + 2py
S : section mouillée = ½ y (b+L)
hm : profondeur moyenne = S/L
P : périmètre mouillé = b + 2y √(1+p²)
Rh : rayon hydraulique = S/P
= ½ y (b+L) / [b + 2y √(1+p²)]
SYNTHESE : Les relations entre les éléments géométriques de la section

## Slide 19
Application : résultats
Profondeur à la gueule = 1 m
L
b = 0,5 m
S
le talus
Gueule du canal = 2,1 m
y
Plafond du canal
Profondeur à la gueule : 1 m
Longueur de la gueule : 2,1 m
b (plafond du canal) : 0,5 m
p (pente du talus) : ?
> Ecrire les relations et les calculs pour un tirant d’eau y = 0,9 m
L : largeur au miroir
S : section mouillée
hm : profondeur moyenne
P : périmètre mouillé
Rh : Rayon hydraulique
= b + 2py
= ½ y (b+L)
= S/L
= b + 2y √(1+p²)
= ½ y (b+L) / [b + 2y √(1+p²)]
0,8 m ((2,1 – 0,5) / 2)

## Slide 20
Lorsque nous sommes en présence de cours d’eau naturels, la géométrie est irrégulière et complexe. La section d’un cours d’eau est représentée par une coupe transversale détaillée. La section peut être parfois décrite par une combinaison de sections régulières.
> Les propriétés sont calculées par des méthodes graphiques ou numériques en fonction de la hauteur d’eau au-dessus du fond (talweg) et elles sont présentées sous forme de tableau.
II. Les paramètres du lit
2. En rivière…

## Slide 21
Tirant d’eau
Périmètre mouillé (P)
Profondeur moyenne (hm) = S/L
Section mouillée (S)
Rayon hydraulique (R) = S/P
Largeur au miroir (L)
hydraulique
II. Les paramètres du lit
2. En rivière… pas de relations mathématiques

## Slide 22
Les tables sont à construire
II. Les paramètres du lit
2. En rivière… pas de relations mathématiques

## Slide 23
La pente de la ligne d’eau ou pente hydraulique moyenne (I) : dZ / dL
dz/dL = (4,42-3,40) / (240-85) Pente = 0,65%
dz
dL
L (en m)
z (en cm)
Pente de la ligne d’eau (I)
dz
dZ : différence d’altitude entre les deux points
dL : distance entre les deux points
II. Les paramètres du lit
2. En rivière… pas de relations mathématiques

## Slide 24
Le profil en travers et la section mouillée
Altitude z
(m)
abscisse
(m)
II. Les paramètres du lit
2. En rivière… pas de relations mathématiques

## Slide 25
Le profil en travers et la section mouillée
Altitude z
(m)
abscisse
(m)
II. Les paramètres du lit
2. En rivière… pas de relations mathématiques

## Slide 26
III. Les paramètres de l’écoulement
1. Le débit
Q = V x S
Q : débit
V : vitesse du courant
S : section mouillée

## Slide 27
III. Les paramètres de l’écoulement
2. La vitesse
La vitesse de l’écoulement est la conséquence de l’action de 2 types de forces :
- une force de mise en mouvement : - la gravité
- des forces de ralentissement : - internes, liées à la viscosité de l’eau
- externes, dues à la rugosité du lit
Le champ des vitesses montre un ralentissement de l’écoulement jusqu’à l’arrêt à proximité des berges et du fond du lit.
- le périmètre mouillé P récapitule la rugosité du lit (berges et fond)
- le rayon hydraulique S/P représente, à l’inverse, la facilité de l’écoulement

## Slide 28
Formule de MANNING - STRICKLER

## Slide 29
Estimation d’un débit à partir de la formule de MANNING – STRICKLER
Q = V x S
V = K x R2/3 x i 1/2
Q : débit
V : vitesse du courant
S : section mouillée
K : coefficient de rugosité
R : rayon hydraulique (S/P)
P : périmètre mouillé
i : pente du tronçon de cours d’eau étudié
Comment estimer ces différents paramètres sur le terrain ?
Quelles possibilités de validation (2) ?